| Инструкция по эксплуатации Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000; ТХ 414-9D ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней. Описание изделия Предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода стоматологических низкоскоростных наконечников. Подача водяной струи для охлаждения бора в наконечнике происходит внутри самого пневмодвигателя. Технические характеристики: Давление воздуха (КПа (кгс/см2 ) Скорость вращения мотора (об. в мин.) Потребление воздуха (л/мин) Вес (г) 245 (2.5) 22000 42 90 294 (3.0) 25000 51 392 (4.0) 27000 72 Уровень шума, не более, dB 65 Правила техники безопасности. Если при работе пневмодвигателя обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов. Не ронять, не подвергать пневмодвигатель нагрузкам и ударам! Пневмодвигатель должен храниться очищенным и смазанным. При проведении дезинфекции не допускается погружение пневмодвигателя в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке пневмодвигателя. Хранение и транспортировка пневмодвигателя Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов. Компектация: 1. Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000 2. Руководство по эксплуатации Гарантия 1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента 2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи. 3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом. 4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом. 5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии. 6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями. 7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика. Генеральный директор ООО «Новгодент» ______________________ С.Е. Новгородский | Для настройки рабочего давления воздуха в пневмодвигателе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов. Смазка пневмодвигателя Смазывайте пневмодвигатель в течение 1-2 секунд. Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд. Подключите пневмодвигатель, включите в работу. После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла. Эксплуатация наконечника ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, проверьте работу пневмодвигателя вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности. Переключатель Вращение вперёд (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону. Вращение назад : поверните кольцевой переключатель в ( R ) сторону. Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение . Наружная очистка пневмодвигателя Почистите пневмодвигатель снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор. Гарантийный талон Номер наконечника_________________________________________ Покупатель_________________________________________________ Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_________________________________________________ Дата продажи_______________________________________________ Продавец__________________________________________________ М.П. Сведения о ремонте ______________________________________________________________________ |
| --- | --- |